## Slide 1: UMA VISÃO PELO FOCO EMPRESARIAL RIO BRANCO, 22/05/2019

## Slide 2
A importância de um Orçamento Equilibrado
Fonte: Cartilha CBIC/TCU

## Slide 3
Causas para a deficiência de orçamentos
Fonte: Cartilha CBIC/TCU

## Slide 4
Considerações Importantes para uma boa orçamentação
Cronograma Físico-financeiro
Projetos Executivos + Especificações
Critérios de Medição
Histograma de Mão de Obra
ORÇAMENTO COMPATÍVEL COM PLANEJADO PARA OBRA
Exigências do Edital
Layout do Canteiro
Sistema de Referência
Não devem faltar estudos preliminares: sondagem e topografia do terreno
Previsão de despesas ao longo do tempo (exemplo: alimentação para engenheiro)
Previsão de despesas com mão de obra ao longo do tempo (exemplo: dimensionamento dos sanitários)

## Slide 5
Itens a serem listados na planilha orçamentária
SINAPI Metodologias e Conceitos – 5ª Edição - Pág. 6
SINAPI Metodologias e Conceitos – 5ª Edição - Pág. 6 e 7
COMPOSIÇÕES SINAPI
Composições SINAPI, como engenheiro, mestre de obra, instalações de canteiro, equipamentos não presentes nas composições diretas, e itens não existentes no SINAPI como mobilização, desmobilização e outros.

## Slide 6
Exemplos de Custos Indiretos
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 
MÃO DE OBRA | UND
Gerente de Contrato (Eng. Master A) | Mês
Gerente de Produção (Eng. Master B) | Mês
Gerente de Planejamento (Eng. Master B) | Mês
Engenheiro Civil de obra senior | Mês
Engenheiro Civil de obra pleno | Mês
Engenheiro Civil de obra junior | Mês
Arquiteto SENIOR | Mês
Arquiteto PLENO | Mês
Arquiteto JUNIOR | Mês
Arquiteto PAISAGISTA | Mês
Engenheiro coordenador | Mês
Engenheiro mecânico | Mês
Engenheiro de planejamento | Mês
Engenheiro de custos | Mês
Engenheiro de medição | Mês
Engenheiro eletricista | Mês
Engenheiro de produção | Mês
Engenheiro ambiental | Mês
Engenheiro de qualidade | Mês
Engenheiro Sanitarista | Mês
Chefe administrativo | Mês
Chefe de suprimento | Mês
Técnico de planejamento | Mês
Técnico assitente | Mês
Técnico de medição | Mês
Técnico de meio ambiente | Mês
Enfermeiro do trabalho | Mês
Auxiliar de enfermagem do trabalho | Mês
Cadista | Mês
Assistente administrativo | Mês
Auxiliar de almoxarife | Mês
Secretária | Mês
Médico do trabalho | Mês
Encarregado de terraplenagem | Mês
Encarregado de armação | Mês
Encarregado de forma | Mês
Encarregado de britagem | Mês
Encarregado de concreto | Mês
Encarregado de obras civis de acabamento | Mês
Encarregado de montagem eletromecânica | Mês
Topógrafo | Mês
Nivelador | Mês
Auxiliar de topografia | Mês
Laboratorista | Mês
Laboratorista auxiliar | Mês
Técnico em edificações | Mês
Estagiário de engenharia | Mês
Engenheiro de segurança do trabalho | Mês
Técnico em segurança do trabalho | Mês
Mestre de obras | Mês
Almoxarife | Mês
Apontador | Mês
Vigia noturno | Mês
Vigia diurno | Mês
GR 4 (Exemplo: Construção de redes de abastecimento de água) = 01 Médico com 3 horas por dia para 101 a 250 funcionários (NR 4).
GR 3 (Exemplo: Obras de Terraplenagem) = 01 Técnico para 101 a 250 funcionários (NR 4).
GR 4 (Exemplo: Construção de coleta de esgoto) = 01 Engenheiro com 3 horas por dia para 101 a 250 funcionários (NR 4).
Custo com Portadores de Deficiência - contratações obrigatórias | Mês | A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas.
Custo com Menor Aprendiz - contratações obrigatórias | Mês | A Cota de aprendizes está prevista no art. 429 da CLT. Ela estabelece que deverão ser contratados aprendizes equivalente a no mínimo 5% e no máximo 15% dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional (excluso engenheiros, profissionais com formação técnica e superior, contratos temporários).

## Slide 7
Exemplo de Custos Indiretos
DESPESAS ORDINÁRIAS | 
Mobiliário de escritório | Mês
Computador | Und
Impressora multifuncional | Und
Mesa para escritório | Und
Cadeiras | Und
Bebedouro | Und
Armário de arquivos | Und
Relógio de Ponto | Und
Ar condicionado | Und
Telefone | Und
Mesa para Sala de Reunião | Und
Mesa para Computador | Und
Mesa para Impressora | Und
Lixeira | Und
Material de escritório | Mês
Lápis | Und
Caneta | Und
Borracha | Und
Grampeador | Und
Resma de papel (pacote c/500und) | Und
Clips pequeno (pacote c/100und) | Und
Clips grande (pacote c/100und) | Und
Liga de borracha (pacote de 100 gr) | Und
Grampo de 26/6 (pacote c/5000und) | Und
Água mineral | Und
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 
Veiculo 4x4 (locação) | Mês
Veiculo sedan - apoio (locação) | Mês
Kombi (locação) | Mês
Guindaste (locação) | Mês
Banheiros químicos (locação) | Mês
Ambulância (locação) | Mês
Ônibus transporte (locação) | Mês
Grua (locação) | Mês
Andaimes tubulares (locação) | Mês
Andaime de fachadeiro (locação) | Mês
Guinchos cremalheira (locação) | Mês
Foguete (locação) | Mês
Andaime suspenso mecânico (locação) | Mês
Cadeira suspensa (locação) | Mês
Material de limpeza | Mês
Água sanitária de 1 L | Und
Pano de chão grosso alvejado | Und
Sabonete líquido | Und
Vassoura | Und
Desinfetante | Und
Balde plastico cap 10l | Und
Papel higiênico | Und
Papel toalha | Und
Sabão em pó | Und
Detergente | Und
Esponja | Und
Avental | Und
Gorro | Und

## Slide 8
Exemplo de Custos Indiretos
Mobiliário da Área de Vivência | Mês
Fogão | Und
Geladeira | Und
Lixeira | Und
Saboneteira | Und
Cabideiro | Und
Armário para Funcionários - Vestiário | Und
Bancos para Vestiário | Und
Mesa para almoxarife | Und
Cadeira para almoxarife | Und
Estantes de aço | Und
Armário para Ambulatório | Und
Placas de Avisos | Und
Quadros de Avisos | Und
Maca p/ Ambulatório | Und
Camas para alojamento | Und
Utensílios de Cozinha para República | Vb
Armário para Alojamento | Und
Bebedouro Coletivo | Und
Botijão de Gás | Und
Sirene | Und
SEGURANÇA | 
PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional ) | Und
PCMAT (Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho) | Und
Curso Básico – segurança em instalações e serviços com eletricidade (carga horária mínima de 40h) | Und
Curso Complementar – segurança no sistema elétrico de potência (SEP) e em suas proximidades (carga horária mínima de 40h) | Und
Treinamento em altura (carga horária mínima de 8h) | Und
Carga horária prevista como encargos complementares no valor da hora do funcionário, porém, o custo com o instrutor, espaço ou material que possa ser necessário não está previsto

## Slide 9
Diretrizes preconizadas no Acórdão nº 2.622/2013-TCU-Plenário
9.3.2. oriente os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a:
9.3.2.1. discriminar os custos de administração local, canteiro de obras e mobilização e desmobilização na planilha orçamentária de custos diretos, por serem passíveis de identificação, mensuração e discriminação, bem como sujeitos a controle, medição e pagamento individualizado por parte da Administração Pública, em atendimento ao princípio constitucional da transparência dos gastos públicos, à jurisprudência do TCU e com fundamento no art. 30, § 6º, e no art. 40, inciso XIII, da Lei n. 8.666/1993 e no art. 17 do Decreto n. 7.983/2013;

## Slide 10
BDI (Bonificação e Despesas Indiretas)
SINAPI Metodologias e Conceitos – 5ª Edição - Pág. 7

## Slide 11
BDI (Bonificação e Despesas Indiretas)
ANEXO IX - MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS |  |  | 
Grupo | A | Despesas indiretas | 
 | A.1 | Administração central (especificar cada item e %) | 0,00%
 | A.2 | Garantia (especificar cada item e %) | 0,00%
 | A.3 | Outros (especificar cada item e %) | 0,00%
 |  | Total do grupo A | 0,00%
Grupo | B | Bonificação | 
 | B.1 | Lucro | 0,00%
 |  | Total do grupo B | 0,00%
Grupo | C | Impostos | 
 | C.1 | PIS | 0,65%
 | C.2 | COFINS | 3,00%
 | C.3 | ISS | 5,00%
 |  | Total do grupo C | 8,65%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F) | 
 |  | Despesas Financeiras (F) (especificar cada item e %) | 
 |  | Total do grupo D | 0,00%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas ) |  |  | 
BDI = BDI (%) = (1+A) x (1+F) x (1+B) x (1+R) - 1 x 100 |  |  | 9,47%
 |  | (1- I) | 
 |  | _____________________________________________________ | 

## Slide 12
Utilização do SINAPI – Catálogo de Composições Analíticas

## Slide 13
Utilização do SINAPI – Importância da Leitura dos Cadernos Técnicos

## Slide 14
Utilização do SINAPI – Canteiro de Obras

## Slide 15
Utilização do SINAPI – Canteiro de Obras
  EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
Layout de referência de refeitório em canteiro de obra, em alvenaria, utilizado para fins de especificação
Material para confecção das mesas e bancos precisam ser planilhados, bem como mão de obra necessária. Lembrando que os tampos das mesas precisam ser laváveis.

## Slide 16
Utilização do SINAPI – Canteiro de Obras
EM ALVENARIA |  | 
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA | ÁREA (M²) | REFERÊNCIA
ESCRITÓRIO | 54,09 | Composto por sala administrativa, sala de reunião, sala multiuso, sala técnica, copa e lavabos feminino e masculino.
REFEITÓRIO | 39,20 | Capacidade para 30 colaboradores
SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS | 59,86 | Capacidade para 30 colaboradores
ALMOXARIFADO | 41,74 | Vão único, com prateleiras para disposição dos materiais e espaço separado para o profissional responsável.
EM MADEIRA / CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA |  | 
DEPÓSITO | 15,10 | 
GUARITA | 5,18 | 
CENTRAL DE ARMADURA | 60,40 | Foi elaborado um projeto de central de armadura, para abrigar duas bancadas para corte e dobra e uma máquina de corte.
CENTRAL DE FORMAS E DE PRODUÇÃO DE CONCRETO E ARGAMASSA | 10,35 | Foi elaborado um projeto para abrigar duas bancadas para corte e dobra e uma máquina de corte.

## Slide 17
Utilização do SINAPI – Compatibilizar a Descrição das Composições Aferidas com os Serviços Previstos em Projeto
  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
Alvenaria ½ vez
Alvenaria Singela

## Slide 18
Utilização do SINAPI – Compatibilizar a Descrição das Composições Aferidas com os Serviços Previstos em Projeto
  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

## Slide 19
Utilização do SINAPI – Compatibilizar a Descrição das Composições Aferidas com os Serviços Previstos em Projeto
COMPOSIÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONCRETO
COMPOSIÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONCRETO MAGRO

## Slide 20
Utilização do SINAPI - Custo de Mão de Obra nas Composições:
Código: 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | UND: HRS | ITEM: 88309 | 
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL
CO 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | HRS | 1 | 0,5340 | 0,5340
CO 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | HRS | 1 | 0,9269 | 0,9269
CO 95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | HRS | 1 | 0,2147 | 0,2147
 |  |  | SUB-TOTAL: |  | 1,6756
EQ 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 2,2600 | 2,2600
EQ 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0,4800 | 0,4800
EQ 37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0,3700 | 0,3700
EQ 37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0,0200 | 0,0200
 |  |  | SUB-TOTAL: |  | 3,1300
MO 4750 | PEDREIRO | H | 1 | 12,5600 | 12,5600
 |  |  | LEIS SOCIAIS: |  | 0,0000
 |  |  | SUB-TOTAL: |  | 12,5600
 |  |  | TOTAL SEM BDI: |  | 17,3656

## Slide 21
Utilização do SINAPI - Custo de Mão de Obra nas Composições:

## Slide 22
Utilização do SINAPI – Adaptando as Composições
Coeficiente a ser multiplicado por 1,76, caso a alvenaria seja executada com colher de pedreiro.
Argamassa a ser substituída por outro traço disponível no Sistema, conforme definição técnica do serviço.

## Slide 23
Utilização do SINAPI – Composições Adicionais

## Slide 24
Utilização do SINAPI – Transportes acima de 15m

## Slide 25
Utilização do SINAPI – Transportes acima de 15m

## Slide 26
Utilização do SINAPI – Ficha de Especificação Técnica de Insumos

## Slide 27
Praticar uma Boa Engenharia é Bíblico
Evangelho de São Lucas capítulo 14, versículos 28-30:
“Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la?
Para que, depois que tiver lançado os alicerces, e não puder acabá-la, todos os que o virem não comecem a zombar dele, dizendo: Este homem principiou a edificar, mas não pode terminar”.
Custo para um bom resultado... Planejar corretamente para conseguir concluir...

## Slide 28: OBRIGADA! Luciana Andrade Engenheira Civil do Setor de Orçamento do SINDUSCON/PE Fone: (81) 2127-0628 E-mail: orcamento@sindusconpe.com.br